АБОНЕНТ/АБОНЕНТУ ______________________________________________________________

МЕКЕНЖАЙЫ/АДРЕС______________________________________________________________

ЕСКЕРТУ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      20 __  ж. «_____» _____________ № ________

«Астана-Теплотранзит» АҚ  20 ___ ж. «___» _______________ кезеңде___-ЖЭО контурының жылу желілеріне жылу жеткізушінің ең жоғарғы есептік температурасына сынау жүргізеді. Сынауға Сіздің кәсіпорын, ұйым нысандары қатысады

Сіз барлық сынау кезеңінде төмендегілерді қамтамасыз етуіңіз қажет:

1.Ғимараттың жылу жүйесінің жұмысы іске қосылсын

2. Жылу түйіні жағынан су жылытқышының бекіткіш ысырмалары арқылы ыстық сумен қамтылу және калориферлік құрылғылар (егер олар бар болса) сенімді ажыратылсын. Бекіткіш ысырмамен тығыз ажыратылмаған жағдайда, кәдімгі қалыңдығы 3.00 мм кем емес болаттан бітеуіш орнатылсын. Жылу жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін жылу түйінінде айырушы ысырмалар ашылсы.

3.Сіздің балансыңыздағы жылу торабы мен жылыту жүйесінің жай-күйін қадағалау үшін объектіде қызмет көрсететін қызметкерлердің кезекшілігі тәулік бойы ұйымдастырылсын

Назарларыңызға: Сынау жүргізілген уақытта қызмет көрсететін қызметкерлердің жылу камераларында болуына және жылу тораптары мен жылу пунктерінде кез келген жұмыстардың жүргізулеріне тыйым салынады. Жылыту элеваторларының араластырушы құбырларында бітеуіштер орнатуға тыйым салынады. Элеватордың есептік соплоларын алып тастауға тыйым салынады.

«____»______________20___г. АО «Астана-Теплотранзит»  проводит испытания тепловых сетей контура ТЭЦ- __ на максимальную расчетную температуру теплоносителя. В испытаниях будут участвовать объекты Вашего предприятия, организации.

На весь период испытаний Вам необходимо обеспечить следующее:

1. Включить в работу систему отопления здания.

2.Надежно отключить систему горячего водоснабжения задвижками водоподогревателя со стороны теплового узла и калориферные установки (при их наличии). В случае неплотного отключения задвижками установить заглушки из стали обыкновенной толщиной не менее 3.0 мм. Открыть рассекающие задвижки на тепловом узле для обеспечения работы системы отопления.

3.Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте для надзора за состоянием находящихся на вашем балансе тепловых сетей и систем отопления.

Внимание:Во время испытаний обслуживающему персоналу запрещается находиться в тепловых камерах и выполнять любые работы на тепловых сетях и в тепловых пунктах. Запрещается установка заглушек на подмешивающие трубопроводы элеваторов отопления. Запрещается удаление расчетного сопла элеватора.

Анықтама үшін тел./Телефоны для справок :  771216 – режим бөлімі /отдел режимов , 771200, 771211– диспетчер, 792160 – реттеу қызметі/служба  наладки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жылу тораптарын есептік температураға сынау жөніндегі Ескертудің үзбелі талоны

Отрывной талон Предупреждения по испытанию тепловых сетей на расчетную температуру.

Абонент _______________________________________________________________________________________

Мекенжайы/Адрес _______________________________________________________________________________

Ескертулерді алған/Предупреждение получил _______________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, қолы, күні/Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Ескертулерді тапсырған/Предупреждение вручил  ____________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, қолы, күні/Ф.И.О., должность, подпись, дата)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АБОНЕНТ/АБОНЕНТУ ______________________________________________________________

МЕКЕНЖАЙЫ/АДРЕС______________________________________________________________

ЕСКЕРТУ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      20 __  ж. «_____» _____________ № ________

«Астана-Теплотранзит» АҚ  20 ___ ж. «___» _______________ кезеңде___-ЖЭО контурының жылу желілеріне жылу жеткізушінің ең жоғарғы есептік температурасына сынау жүргізеді. Сынауға Сіздің кәсіпорын, ұйым нысандары қатысады

Сіз барлық сынау кезеңінде төмендегілерді қамтамасыз етуіңіз қажет:

1.Ғимараттың жылу жүйесінің жұмысы іске қосылсын

2. Жылу түйіні жағынан су жылытқышының бекіткіш ысырмалары арқылы ыстық сумен қамтылу және калориферлік құрылғылар (егер олар бар болса) сенімді ажыратылсын. Бекіткіш ысырмамен тығыз ажыратылмаған жағдайда, кәдімгі қалыңдығы 3.00 мм кем емес болаттан бітеуіш орнатылсын. Жылу жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін жылу түйінінде айырушы ысырмалар ашылсы.

3.Сіздің балансыңыздағы жылу торабы мен жылыту жүйесінің жай-күйін қадағалау үшін объектіде қызмет көрсететін қызметкерлердің кезекшілігі тәулік бойы ұйымдастырылсын

Назарларыңызға: Сынау жүргізілген уақытта қызмет көрсететін қызметкерлердің жылу камераларында болуына және жылу тораптары мен жылу пунктерінде кез келген жұмыстардың жүргізулеріне тыйым салынады. Жылыту элеваторларының араластырушы құбырларында бітеуіштер орнатуға тыйым салынады. Элеватордың есептік соплоларын алып тастауға тыйым салынады

«____»____________20__г.   АО «Астана-Теплотранзит»  проводит испытания тепловых сетей контура ТЭЦ- __ на максимальную расчетную температуру теплоносителя. В испытаниях будут участвовать объекты Вашего предприятия, организации.

На весь период испытаний Вам необходимо обеспечить следующее:

1. Включить в работу систему отопления здания.

2.Надежно отключить систему горячего водоснабжения задвижками водоподогревателя со стороны теплового узла и калориферные установки (при их наличии). В случае неплотного отключения задвижками установить заглушки из стали обыкновенной толщиной не менее 3.0 мм. Открыть рассекающие задвижки на тепловом узле для обеспечения работы системы отопления.

3.Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте для надзора за состоянием находящихся на вашем балансе тепловых сетей и систем отопления.

Внимание:Во время испытаний обслуживающему персоналу запрещается находиться в тепловых камерах и выполнять любые работы на тепловых сетях и в тепловых пунктах. Запрещается установка заглушек на подмешивающие трубопроводы элеваторов отопления. Запрещается удаление расчетного сопла элеватора

Анықтама үшін тел./Телефоны для справок :  771216 – режим бөлімі /отдел режимов , 771200, 771211– диспетчер, 792160 – реттеу қызметі/служба  наладки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жылу тораптарын есептік температураға сынау жөніндегі Ескертудің үзбелі талоны

Отрывной талон Предупреждения по испытанию тепловых сетей на расчетную температуру.

Абонент ____________________________________________________________________________________________________________________

Мекенжайы/Адрес ___________________________________________________________________________________________________________

Ескертулерді алған/Предупреждение получил ___________________________________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, қолы, күні/Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Ескертулерді тапсырған/Предупреждение вручил  ___________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, қолы, күні/Ф.И.О., должность, подпись, дата)