20 ___ ж. «____» _________________                                                                                             Тел.79-21-60 (108)

Жылу энергиясын есепке алу құралдарын орнатудың

№ _____ техникалық шарттары

Технические условия  на установку приборов учета тепловой энергии

«Астана-Теплотранзит» АҚ жылу энергиясын есепке алу құралдарын орнатуға келесі шарттарды береді:

АО «Астана-Теплотранзит» выдает следующие условия на установку приборов учета тепловой энергии

1. Объектінің мекенжайы және оның тиесілі болуы _________________________________________________

Адрес объекта и его принадлежность

____________________________________________________________________________________________

2. Объектінің сипаттамасы және мақсаты _________________________________________________________

Характеристика и назначение объекта

____________________________________________________________________________________________

2.1.Энергиямен қамту ұйымымен жасалған шарттың тіркеу нөмірі ____________________________________

Регистрационный номер договора с энергоснабжающей организацией

№ __________     20 __ ж.  «____»   ___________________

3. Тұтынылатын жылу тасымалдағыш түрі: ыстық су, бу _______________________________________

Вид потребляемого теплоносителя: горячая вода, пар

4. Кірмедегі жылу тасымалдағышының (есептелген) параметрлері ___________________________________

Параметры теплоносителя (расчетные) на вводе

(қысым/давление, температура, иелік арын/располагаемый напор)

5. Есептелген жылу жүктемесі: Q= ____________________ Гкал/сағ/ч. G= ________________ Т/сағ/ч

Расчетная тепловая нагрузка

Оның ішінде тұтыну түрлері бойынша/в том числе по видам потребления:

5.1. Жылыту/отопление:  Q= ____________________ Гкал/сағ/ч. G= ________________ Т/сағ/ч

5.2.Желдету/вентиляция: Q= ____________________ Гкал/сағ/ч. G= ________________ Т/сағ/ч

5.3.Технология: Q= ____________________ Гкал/сағ/ч.G= ________________ Т/сағ/ч

5.4.Ыстық сумен қамту/горячее водоснабжение:Q=_____________ Гкал/сағ/ч.G= ___________ Т/сағ/ч

6.Жылу кірмесі жүйесін қосу сұлбасы:элеваторсыз айналым сорғысымен, тәуелсіз (керектісін сызып қою)

Схема присоединения системы теплового ввода: безэлеваторная с циркуляционным насосом, независимая (нужное подчеркнуть)

7. Ыстық сумен қамтудың қосу сұлбасы: алдын ала қосылған, тізбекті екі сатылы, аралас екі сатылы, параллелді (керектісін сызып қою)

Схема присоединения системы горячего водоснабжения: предвключенная, последовательная двухступенчатая, двухступенчатая смешанная, параллельная (нужное подчеркнуть)

8. ҚР мем.тіркелімге енгізіліп орнатуға ұсынылған есепке алу құралдары

Рекомендуемый к установке приборы учета, включенные в госреестр РК.

8.1. Алғашқы құралдар/первичные:СҚ және ҚҚ   УДӨ       Ду= ___________ мм      G max= _________ т/сағ/час

СҚ және ҚҚ  ЭШҚҚ (ППР, ПРН)           Ду= ___________ мм      G max= _________ т/сағ/час

8.2. Екінші кезеңдегі құралдар/вторичные: ВКТ-7; multical; SA-94/2; ТСР-03Х..;

9. Алғашқы құрал орнатылатын құбырдың диаметрі орны бойынша анықталады.

Диаметр трубопровода, на котором устанавливается первичный прибор, определяется по месту.

10. Тармақталусыз, бөлусіз, диаметрінің өзгеруінсіз, бұрандасыз, яғни жергілікті кедергісіз жылу кірмесінде есепке алу құралдарын орнату үшін қажетті тік учаскесінің ең төменгі міндетті ұзындығы жобамен анықталады.

Обязательная минимальная длина прямого участка без ответвлений, отводов, изменения диаметров, врезок, т.е. без местных сопротивлений, необходимая для установки приборов в районе теплового ввода, определяется проектом.

11. Алғашқы және екінші кезеңдегі құралдардың орнату орны есепке алу құралдарының техникалық пайдалану нормаларына жауап беруі тиіс:

Места установки первичного и вторичного прибора должны отвечать нормам технической эксплуатации приборов учета:

11.1. Орынжай құрғақ болуы тиіс, жарықпен және табиғи немесе мәжбүрлі желдетумен жабдықталуы тиіс.

Помещение должно быть сухим, оборудованным освещением и естественной или принудительной вентиляцией.

11.2.  Орынжай құлыптанып, бөтен адамдар құралдарға қол жеткізбеу үшін берік қоршауда болуы тиіс.

Помещение должно запираться, иметь надежное ограждение для исключения доступа к приборам посторонних лиц.

11.3. Орынжайдағы ауаның температурасы: алғашқы құрал үшін 0º С бастап 35 º С  дейін, екінші кезеңдегі құралдар үшін 5 º С бастап 30 º С дейін болуы тиіс.

Температура воздуха в помещении должна быть: для первичного от 0 С до 35 С, для вторичного прибора от 5 º С до 30 º С

11.4. Алғашқы құралдардың орнату орнынан екінші кезеңдегі құралдардың орнату орнына дейінгі қашықтық, олардың арасындағы байланыс кәбілінің созылуы бойынша осы құралдардың техникалық шарттарына сәйкес орындалуы тиіс.

Расстояние от места установки первичного прибора до вторичного, должно быть выполнено согласно технических условий на данные приборы, по протяженности кабеля связи между ними.

11.5. Алғашқы құралды іске қосу үшін 220 вольтты ауысу тоғының электрлік қосқышы қажет.

Для подключения первичного прибора необходима электрическая розетка переменного тока 220 вольт.

12. Құралды орнатуға, реттеуге және пайдалануға беруге, осы жұмыстарды орындауға құқылы, лицензиясы бар арнайы кәсіпорын орындауға құқылы.

Установку, наладку и сдачу в эксплуатацию прибора имеет право выполнять специализированное предприятие, имеющее лицензиюна право выполнения этих работ.

13. Есепке алу құралдарын орнату үшін «Астана-Теплотранзит» АҚ-мен келісілген жоба мен жиынтықтағы құралдың өзі  міндетті шарт болып табылады.

Обязательным условием для установки прибора учета является согласованный с АО «Астана-Теплотранзит» проект и сам прибор в комплекте.

14. Есепке алу құралдарын орнатудың басқа да шарттары:

Прочими условиями установки приборов учета являются:

14.1. Бөлу шекарасындағы алғашқы құралдардың орнатылуы орындалсын.

Выполнять установку первичных приборов на границе раздела.

14.2.Диспетчерлік пунктке ақпараттың міндетті түрде жіберілуі қажет.  Жылу есептеуіші RS232 немесе  RS485 интерфейспен жабдықталуы және  деректерді беру протоколының  толық сипаттамасы болуы, деректерді  беру (ДБЖҚ) үшін  құрылғымен жиынтықталуы тиіс.

Необходим обязательный выход информации на диспечерский пункт. Тепловычислитель должен быть оборудован интерфейсом RS232 или RS485, иметь полное описание протокола передачи данных, комплектоваться устройством для передачи данных (УСПД).

14.3.  Деректерді  беру (ДБЖҚ) құрылғысының талаптары:

Требования к устройству передачи данных (УСПД):

Деректерді беру ортасы  -  GPRS: құрылғы CОМ портының «таза» қызметін орындауы және  ТСР/IP протоколының жиналуын бір қалыпта ұстауы тиіс. Ұсынылатыны:DTU H7710, Н7712

Среда передачи данных – GPRS: устройство должно выполнять функции «прозрачного» CОМ порта и поддерживать стек протокола ТСР/IP. Рекомендуемый: DTU H7710, Н7712.

Телефон желісі бойынша беру: толық тел. сипатымен деректерді айырбастау драйверін міндетті түрде ұсыну/ Передача по телефонной линии: обязательное предоставление драйвера обмена данных с полным тех. описанием.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Осы техникалық шарт жылу тасымалдағыш және жылу энергиясын есепке алу ережесі негізінде берілген.

Настоящие технические условия  выданы на основании правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

16. Техникалық шарттың әрекет ету мерзімі – 1 жыл.

Срок действия технических условий – 1 год.

Тұтынушыларды есепке алу және реттеу бөлімінің бастығы                                                 Р.Кәкенова

20__Ж. «__»_____________

Орынд./Исп.

Умбетов А.М.

Тел. 792160 (108)